## Slide 1: 1. 半導体とMOSトランジスタの概説
MOS： Metal（金属）－ Oxide （酸化膜）－ Semiconductor（半導体）
1.1 半導体の歴史
1.2 半導体の概説
1.3 MOSトランジスタの概説

## Slide 2: 半導体の代表: シリコン Si
Si（ケイ素） は，地球の地殻の岩石や土などに多く存在． 質量比率で酸素の約50％に次いで， Siは約25％．
Siは，酸素と強く結びついた石英（二酸化ケイ素SiO2）などとして存在．とくに，無色透明なものは水晶．
地殻
（30～60 km）
地球

## Slide 3: 半導体の歴史 (1/2)
Year | Name | Contents
1787 | ラボアジェ | 石英が未発見の物質の酸化物であることを指摘（SiO2）
1823 | ベルツェリウス | 石英からSiを単体元素として初めて分離
1874 | ブラウン | 整流特性を発見
ダイオード (diode) ← di + electrode
ダイオード
ダイオード
I = 0
図1.1
I

## Slide 4: 半導体の歴史 (2/2)
Year | Name | Contents
1933 | リリエンフェルト | MOSトランジスタ の基本特許を取得
1938 | ベル研究所 | 固体物理の基礎研究グループを発足
1942 | ペンシルバニア大学， ベル研究所 | Siの抵抗がボロン(B)の添加で大幅に低下することを発見
1947 | バーディーンとブラッテン | 点接触バイポーラトランジスタを発明
1948 | ショックレー | 面接触pn接合型バイポーラトランジスタを発明
1954 | Texas Instruments | バイポーラトランジスタを応用して初のラジオを開発
1955 | ソニー | トランジスタ・ラジオの販売を開始
1956 | ショックレー，バーディーン，ブラッテン | ノーベル賞を受賞
1958 | キルビー | 集積回路 (Invention of integrated circuits )
1965 | カーン | MOSトランジスタを実用化
2000 | キルビー | ノーベル賞を受賞
トランジスタ (transistor)
← transfer + resistor
入力信号を伝達（transfer）して抵抗（resistor）を変化
MOS： Metal（金属）－ Oxide （酸化膜）－ Semiconductor（半導体）

## Slide 5: 1. 半導体とMOSトランジスタの概説
1.1 半導体の歴史
1.2 半導体の概説
1.3 MOSトランジスタの概説

## Slide 6: 半導体の概説（1/2）
Siの価電子*の数は4個
Si結晶では，隣のSiと電子を共有（共有結合） ← 価電子が8個で安定
2.2.4で詳しく説明
図2.17
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
*価電子：原子の最外殻の電子

## Slide 7: 半導体の概説（2/2）
nタイプ半導体
  Asなど価電子が5個の不純物を添加
  電子で伝導
pタイプ半導体
  Bなど価電子が3個の不純物を添加
  電子の“抜けた孔”のホール（正孔）で伝導
As
B
図2.18

## Slide 8: 1. 半導体とMOSトランジスタの概説
1.1 半導体の歴史
1.2 半導体の概説
1.3 MOSトランジスタの概説

## Slide 9
MOSトランジスタ: 構造とスイッチ機能
ドレイン(Drain)
ソース(Source)
+
ソース
ドレイン
ゲート
Digital switch
ゲート(Gate)
MOS： Metal（金属）－ Oxide （酸化膜）－ Semiconductor（半導体）
チャネル（channel）
p基板
n
n
n
長さL
幅W
e
e
e
e
絶縁膜 (SiO2)
図1.2

## Slide 10
MOSトランジスタ: 電子の流れ
図1.2
図1.4

## Slide 11
MOSトランジスタ: 増幅機能
図1.5
～
vin
vout
RL
ID
例えば，
vin

## Slide 12
MOSトランジスタ: ダイオードとMOSキャパシタ
pn接合ダイオード
MOSキャパシタ
図1.6