## Slide 1: 6. MOS トランジスタ
6.1 MOS トランジスタの動作原理
6.2 電流電圧特性
6.3 NMOSとPMOS
6.4 CMOSインバータ

## Slide 2: ポテンシャルエネルギー EC分布 (1/3)
ドレイン
ゲート
ソース
n+
n+
n+
p基板
n+
n+
n+
p基板
ドレイン
ゲート
ソース

## Slide 3: ポテンシャルエネルギー EC分布 (2/3)
ソース
ドレイン
ゲート (VG = VFB)
n+
n+
n+
p基板
図6.2
電子のエネルギー
EC
電子

## Slide 4: ポテンシャルエネルギー EC分布 (3/3)
3V
0.1V
p基板
n+
n+
n+
3V
3V
p基板
n+
n+
n+
図6.3
電子のエネルギー
電子のエネルギー

## Slide 5: 6. MOS トランジスタ
6.1 MOS トランジスタの動作原理
6.2 電流電圧特性
6.3 NMOSとPMOS
6.4 CMOSインバータ

## Slide 6: ID-VG特性
VD
p基板
n+
VG
n+
図6.4
Chart: ゲート電圧 VG [V]
ドレイン電流 ID [μA]

## Slide 7: ID-VD特性 (1/2)
図6.5
Chart: ドレイン電圧 VD [V]
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1000000000000001 | 1.1499999999999999 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.0499999999999998 | 2.1 | 2.15 | 2.2000000000000002 | 2.25 | 2.2999999999999998 | 2.35 | 2.4 | 2.4500000000000002 | 2.5
Vg=2.5V | -1.0309e-07 | 9.706e-06 | 1.9121e-05 | 2.8142e-05 | 3.677e-05 | 4.499e-05 | 5.2699e-05 | 6.0131e-05 | 6.7153e-05 | 7.3775e-05 | 7.9993e-05 | 8.5807e-05 | 9.1212e-05 | 9.6139e-05 | 0.00010075 | 0.00010494 | 0.00010873 | 0.00011212 | 0.00011511 | 0.00011767 | 0.0001199 | 0.00012173 | 0.00012322 | 0.00012437 | 0.0001252 | 0.00012578 | 0.00012615 | 0.00012639 | 0.00012655 | 0.00012666 | 0.00012674 | 0.00012682 | 0.00012686 | 0.00012691 | 0.00012693 | 0.00012699 | 0.00012697 | 0.00012703 | 0.00012704 | 0.00012707 | 0.0001271 | 0.00012712 | 0.00012717 | 0.00012717 | 0.0001272 | 0.00012722 | 0.00012722 | 0.00012726 | 0.00012726 | 0.0001273 | 0.00012731
Vg=2.0V | -7.6425e-08 | 7.0219e-06 | 1.369e-05 | 1.992e-05 | 2.5713e-05 | 3.1072e-05 | 3.5933e-05 | 4.0435e-05 | 4.4508e-05 | 4.8157e-05 | 5.139e-05 | 5.4196e-05 | 5.6601e-05 | 5.8566e-05 | 6.0169e-05 | 6.1408e-05 | 6.2303e-05 | 6.2896e-05 | 6.3261e-05 | 6.3474e-05 | 6.3598e-05 | 6.3674e-05 | 6.3726e-05 | 6.3764e-05 | 6.3796e-05 | 6.3818e-05 | 6.3847e-05 | 6.387e-05 | 6.3879e-05 | 6.3895e-05 | 6.3914e-05 | 6.3929e-05 | 6.3942e-05 | 6.3957e-05 | 6.3966e-05 | 6.3982e-05 | 6.3993e-05 | 6.401e-05 | 6.4021e-05 | 6.4031e-05 | 6.4039e-05 | 6.4056e-05 | 6.4071e-05 | 6.4078e-05 | 6.4091e-05 | 6.4095e-05 | 6.4112e-05 | 6.4122e-05 | 6.4132e-05 | 6.4141e-05 | 6.415e-05
Vg=1.5V | -4.662e-08 | 4.0418e-06 | 7.6765e-06 | 1.0858e-05 | 1.3599e-05 | 1.5901e-05 | 1.7759e-05 | 1.9237e-05 | 2.0328e-05 | 2.1077e-05 | 2.1522e-05 | 2.1754e-05 | 2.1865e-05 | 2.1913e-05 | 2.1942e-05 | 2.1965e-05 | 2.1978e-05 | 2.1989e-05 | 2.2e-05 | 2.2005e-05 | 2.2016e-05 | 2.2026e-05 | 2.203e-05 | 2.2038e-05 | 2.2049e-05 | 2.205e-05 | 2.2057e-05 | 2.2065e-05 | 2.2071e-05 | 2.2076e-05 | 2.2077e-05 | 2.2086e-05 | 2.2087e-05 | 2.2096e-05 | 2.2101e-05 | 2.2109e-05 | 2.2112e-05 | 2.2117e-05 | 2.2125e-05 | 2.2129e-05 | 2.2133e-05 | 2.2138e-05 | 2.214e-05 | 2.2145e-05 | 2.2152e-05 | 2.2157e-05 | 2.2163e-05 | 2.2172e-05 | 2.2174e-05 | 2.2177e-05 | 2.219e-05
Vg=1.0V | -1.3727e-08 | 1.061e-06 | 1.7734e-06 | 2.1807e-06 | 2.367e-06 | 2.4313e-06 | 2.4499e-06 | 2.4572e-06 | 2.4614e-06 | 2.4642e-06 | 2.4661e-06 | 2.4677e-06 | 2.4704e-06 | 2.4721e-06 | 2.4731e-06 | 2.4749e-06 | 2.4767e-06 | 2.4773e-06 | 2.4789e-06 | 2.4806e-06 | 2.4822e-06 | 2.4828e-06 | 2.4841e-06 | 2.4855e-06 | 2.4864e-06 | 2.4872e-06 | 2.488e-06 | 2.4894e-06 | 2.4907e-06 | 2.4913e-06 | 2.4927e-06 | 2.4934e-06 | 2.4946e-06 | 2.495e-06 | 2.4962e-06 | 2.4966e-06 | 2.4975e-06 | 2.4982e-06 | 2.4993e-06 | 2.4994e-06 | 2.5006e-06 | 2.5012e-06 | 2.5023e-06 | 2.5035e-06 | 2.5037e-06 | 2.5056e-06 | 2.5059e-06 | 2.5076e-06 | 2.5099e-06 | 2.5115e-06 | 2.5132e-06
 | 0 | 2.0328e-05 | 6.1408e-05 | 0.00012322 | 0.00014
飽和領域
（5極管領域）
線形領域
（3極管領域）

## Slide 8
Vth
飽和領域 (5極管領域)
線形領域 (3極管領域)
VDが比較的低い場合…
安定したチャネルが形成
⇒ IDはVDに比例して増加
VDが高い場合…
ドレイン近傍で反転層が未形成
⇒ IDは飽和
ID-VD特性 (2/2)
空乏層
VG
VD
n+
p基板
チャネル
n+
ﾋﾟﾝﾁｵﾌ点
図6.6
VG
VD
n+
n+
p基板
図6.7

## Slide 9: 基本式 (1/3)
v
Qt
電流
DQt: 時間Dtの間に面Aを通過する電荷
A
Q: 単位長さ当たりの電荷
Q
I = Q⋅v
I =
単位 [A] = [C/cm]⋅[cm/s]
= [C/s]
ドリフト電流
(2.15)
(2.18)
Notes: 9

## Slide 10: 基本式 (2/3)： QS
基本式
ID = QS⋅vS
W: チャネル幅
C0： ゲート容量（単位面積当たり）
電荷 QS = WCo(VG － Vth)
図6.8
図6.9
vs
QS
W
WC0
QS
VG − Vth
0
C
VFB
Vth
VG
(6.1)
(6.2)
Notes: 10

## Slide 11: 基本式 (3/3)： vS
Chart: 
| 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17499999999999999 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13
ve [107cm/s] | 0 | 0.027491 | 0.054931 | 0.082269 | 0.10945 | 0.12297 | 0.13644 | 0.14984 | 0.16317 | 0.17644 | 0.20272 | 0.23507 | 0.26679 | 0.38624 | 0.49193 | 0.583 | 0.72436 | 0.85896 | 0.88961 | 0.91526 | 0.93682 | 0.97059 | 1.0004 | 1.0213 | 1.0629 | 1.0786 | 1.0862 | 1.0929 | 1.0965 | 1.0971 | 1.0976 | 1.0979
vsat | 1.0979 | 1.0979
m：移動度，vsat ：飽和速度
キャリア速度v
基本式
ID = QS ⋅vS
mE
2 V/mm
(6.1)
Notes: 11

## Slide 12: ID-VD特性
VDsat
Vth
VDsat ≡ VG - Vth
図6.10
図6.5
Chart: ドレイン電圧 VD [V]
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1000000000000001 | 1.1499999999999999 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.0499999999999998 | 2.1 | 2.15 | 2.2000000000000002 | 2.25 | 2.2999999999999998 | 2.35 | 2.4 | 2.4500000000000002 | 2.5
Vg=2.5V | -1.0309e-07 | 9.706e-06 | 1.9121e-05 | 2.8142e-05 | 3.677e-05 | 4.499e-05 | 5.2699e-05 | 6.0131e-05 | 6.7153e-05 | 7.3775e-05 | 7.9993e-05 | 8.5807e-05 | 9.1212e-05 | 9.6139e-05 | 0.00010075 | 0.00010494 | 0.00010873 | 0.00011212 | 0.00011511 | 0.00011767 | 0.0001199 | 0.00012173 | 0.00012322 | 0.00012437 | 0.0001252 | 0.00012578 | 0.00012615 | 0.00012639 | 0.00012655 | 0.00012666 | 0.00012674 | 0.00012682 | 0.00012686 | 0.00012691 | 0.00012693 | 0.00012699 | 0.00012697 | 0.00012703 | 0.00012704 | 0.00012707 | 0.0001271 | 0.00012712 | 0.00012717 | 0.00012717 | 0.0001272 | 0.00012722 | 0.00012722 | 0.00012726 | 0.00012726 | 0.0001273 | 0.00012731
Vg=2.0V | -7.6425e-08 | 7.0219e-06 | 1.369e-05 | 1.992e-05 | 2.5713e-05 | 3.1072e-05 | 3.5933e-05 | 4.0435e-05 | 4.4508e-05 | 4.8157e-05 | 5.139e-05 | 5.4196e-05 | 5.6601e-05 | 5.8566e-05 | 6.0169e-05 | 6.1408e-05 | 6.2303e-05 | 6.2896e-05 | 6.3261e-05 | 6.3474e-05 | 6.3598e-05 | 6.3674e-05 | 6.3726e-05 | 6.3764e-05 | 6.3796e-05 | 6.3818e-05 | 6.3847e-05 | 6.387e-05 | 6.3879e-05 | 6.3895e-05 | 6.3914e-05 | 6.3929e-05 | 6.3942e-05 | 6.3957e-05 | 6.3966e-05 | 6.3982e-05 | 6.3993e-05 | 6.401e-05 | 6.4021e-05 | 6.4031e-05 | 6.4039e-05 | 6.4056e-05 | 6.4071e-05 | 6.4078e-05 | 6.4091e-05 | 6.4095e-05 | 6.4112e-05 | 6.4122e-05 | 6.4132e-05 | 6.4141e-05 | 6.415e-05
Vg=1.5V | -4.662e-08 | 4.0418e-06 | 7.6765e-06 | 1.0858e-05 | 1.3599e-05 | 1.5901e-05 | 1.7759e-05 | 1.9237e-05 | 2.0328e-05 | 2.1077e-05 | 2.1522e-05 | 2.1754e-05 | 2.1865e-05 | 2.1913e-05 | 2.1942e-05 | 2.1965e-05 | 2.1978e-05 | 2.1989e-05 | 2.2e-05 | 2.2005e-05 | 2.2016e-05 | 2.2026e-05 | 2.203e-05 | 2.2038e-05 | 2.2049e-05 | 2.205e-05 | 2.2057e-05 | 2.2065e-05 | 2.2071e-05 | 2.2076e-05 | 2.2077e-05 | 2.2086e-05 | 2.2087e-05 | 2.2096e-05 | 2.2101e-05 | 2.2109e-05 | 2.2112e-05 | 2.2117e-05 | 2.2125e-05 | 2.2129e-05 | 2.2133e-05 | 2.2138e-05 | 2.214e-05 | 2.2145e-05 | 2.2152e-05 | 2.2157e-05 | 2.2163e-05 | 2.2172e-05 | 2.2174e-05 | 2.2177e-05 | 2.219e-05
Vg=1.0V | -1.3727e-08 | 1.061e-06 | 1.7734e-06 | 2.1807e-06 | 2.367e-06 | 2.4313e-06 | 2.4499e-06 | 2.4572e-06 | 2.4614e-06 | 2.4642e-06 | 2.4661e-06 | 2.4677e-06 | 2.4704e-06 | 2.4721e-06 | 2.4731e-06 | 2.4749e-06 | 2.4767e-06 | 2.4773e-06 | 2.4789e-06 | 2.4806e-06 | 2.4822e-06 | 2.4828e-06 | 2.4841e-06 | 2.4855e-06 | 2.4864e-06 | 2.4872e-06 | 2.488e-06 | 2.4894e-06 | 2.4907e-06 | 2.4913e-06 | 2.4927e-06 | 2.4934e-06 | 2.4946e-06 | 2.495e-06 | 2.4962e-06 | 2.4966e-06 | 2.4975e-06 | 2.4982e-06 | 2.4993e-06 | 2.4994e-06 | 2.5006e-06 | 2.5012e-06 | 2.5023e-06 | 2.5035e-06 | 2.5037e-06 | 2.5056e-06 | 2.5059e-06 | 2.5076e-06 | 2.5099e-06 | 2.5115e-06 | 2.5132e-06
 | 0 | 2.0328e-05 | 6.1408e-05 | 0.00012322 | 0.00014
飽和領域
（5極管領域）
線形領域
（3極管領域）
VD = VDsat
VG
(6.4)

## Slide 13: VDsat ≡ VG - Vth： 具体的な説明
VG - VD =
VD =
VG = 5 V
4 V
3 V
5 V
1 V
2 V
0 V
Vth = 1 Vのとき
← Vth
n+
p基板
n+

## Slide 14: 線形領域
D線形領域
ID = QS⋅vS
= WCo(VG - Vth)⋅mVD/L
キャリア速度
vS = mE
= mVD/L
(6.5)
(6.6)
Notes: 14

## Slide 15: 飽和領域(1/2)
ID = QS⋅mE
= QS⋅mVDsat /L
= WCo(VG - Vth)2m/L
基本式
ID = QS⋅vS
飽和領域
・長チャネルMOSFET (v < vsat)
飽和領域
(6.8)
(6.1)
Notes: 15

## Slide 16: 飽和領域(2/2)
飽和領域
・長チャネルMOSFET (v < vsat)
ID = WCo(VG - Vth)2m/L
基本式
ID = QS⋅vS
ID = WCo(VG - Vth) ⋅ vsat
・短チャネルMOSFET (v = vsat)
(6.8)
(6.9)
Notes: 16

## Slide 17: 課題6.1
表の空欄を埋めよ．なお，教科書6.2.2までのVDを考慮しない簡易式として解答せよ．
 | 線形領域 | 飽和領域 | 
 |  | v < vsat (長チャネル) | v = vsat (短チャネル)
単位長さ当たりの 電荷QS |  |  | 
キャリア速度vS |  |  | 
ドレイン電流ID |  |  | 

## Slide 18: サブスレッショルド特性
Chart: ゲート電圧 VG [V]
ドレイン電流 ID [μA]
Sub-threshold
(Vth: Threshold voltage)

## Slide 19: サブスレッショルド特性
S: サブスレッショルド・スウィング
VG [V]
ID [A]
10 −4
10 −6
10−8
10−10
10−12
0
0.5
1.5
2
1
2.5
VD = 0.05 V
拡散
ドリフト
S
×10
図6.16
仮にで，チップに1010個のデバイスがあると，
消費電流は1 Aにもなる（iPhoneバッテリー 4 Ah）．

## Slide 20: サブスレッショルド特性
図6.17
ソース
L
nS
ドレイン
=
(6.20)

## Slide 21: 6. MOS トランジスタ
6.1 MOS トランジスタの動作原理
6.2 電流電圧特性
6.3 NMOSとPMOS
6.4 CMOSインバータ

## Slide 22: PMOS： pチャネルMOSトランジスタ (1/2)
VG
Vth
ID
0
VD (-)
n基板
p+
VG (-)
p+
ID
22
図6.14
図6.13

## Slide 23: 6. MOS トランジスタ
6.1 MOS トランジスタの動作原理
6.2 電流電圧特性
6.3 NMOSとPMOS
6.4 CMOSインバータ

## Slide 24: 抵抗負荷型インバータ(1/2)
NOT
真理値表
X
Y
RL： 負荷抵抗，CL：負荷（寄生）容量
24
図6.16
表6.1
入力 X | 出力 Y
0 | 1
1 | 0
Vout
n+
p基板
n+
Vdd
Vin
RL
CL
NMOS
i
= 0V

## Slide 25: 抵抗負荷型インバータ(2/2)
出力Vout
時間
電流 i
i
“0”
“1”
25
図6.17
時間
入力Vin
時間
“1”
“0”

## Slide 26: CMOSインバータ(1/3)
CMOS: Complementary (相補型) MOS
26
図6.18
= 0V
Vout
n+
p基板
n+
Vdd
Vin
CL
NMOS
p+
n基板
p+
PMOS
i

## Slide 27: CMOSインバータ(2/3) ： PMOS
27
→ 0 V
→ -5 V
ゲート
ソース
ドレイン
ON
Vdd
p+
n基板
p+
PMOS
5 V
0 V

## Slide 28: CMOSインバータ(3/3)
CMOSインバータの利点
  電源からアースまでの貫通電流がなく， 消費電力が少ない．
  “0”レベルがきちんと出る．
欠点
  プロセスが複雑で，製造コストが高かった．
  しかし，現在は他のプロセスも複雑化しため，
  問題なし．
入力Vin
出力Vout
時間
時間
電流 i
時間
“0”
“1”
“1”
“0”
28
図6.19

## Slide 29
補助資料
Notes: 29

## Slide 30: VDを考慮したIDの式： チャネルのEC (x)
チャネルに沿った位置 x [m]
チャネルのEC (x) [eV]
2.5 V
1 V
VD = 0.5 V
1.5 V
2 V
VG = 3 V
Vth = 0.6 V
3 V
3.5 V
vS (= ES)
ソース
L
チャネル
ドレイン
EC
EV
0
x
図6.11
VDsat = VG - Vth = 2.6 V
VD < VDsatでは，ECはほぼ直線的に低下している．
VD VDsatでは，ピンチオフしてドレインに近い側でECの傾き（電界）が強まっている．
Notes: 30

## Slide 31: VDを考慮したIDの式：チャネルの電荷Q(x)
VG
Vch(x)
酸化膜
図6.12
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.99999999999999989 | 1.0999999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4000000000000001 | 1.5000000000000002
Q | 2.1264e-07 | 2.0378e-07 | 1.9492e-07 | 1.8606e-07 | 1.772e-07 | 1.6834e-07 | 1.5948e-07 | 1.5062e-07 | 1.4176e-07 | 1.329e-07 | 1.2404e-07 | 1.1518e-07 | 1.0632e-07 | 9.746e-08 | 8.86e-08 | 7.974e-08
Q | 7.974e-08 | 7.088e-08 | 6.202e-08 | 5.316e-08 | 4.43e-08 | 3.544e-08 | 2.658e-08 | 1.772e-08 | 8.86e-09 | 0
(6.11)
(6.12)
(6.13)
Notes: 31

## Slide 32: VDを考慮したIDの式： (6.6)式との比較
vD
vS
QS
QD
Qave
vave
ソース
ドレイン
図6.13
(6.6)式はIDをで算出しているため， IDを過大評価している．
(6.13)
(6.6)

## Slide 33: が飽和する理由： ピンチオフ
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.99999999999999989 | 1.0999999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4000000000000001 | 1.5000000000000002 | 1.6000000000000003 | 1.7000000000000004 | 1.8000000000000005 | 1.9000000000000006 | 2.0000000000000004
E | 895.8333 | 934.7826 | 977.2727 | 1023.8095 | 1075 | 1131.5789
E | 1583.3333 | 1652.1739 | 1727.2727 | 1809.5238 | 1900 | 2000 | 2111.1111 | 2235.2941 | 2375 | 2533.3333 | 2714.2857
E | 2062.5 | 2152.1739 | 2250 | 2357.1429 | 2475 | 2605.2632 | 2750 | 2911.7647 | 3093.75 | 3300 | 3535.7143 | 3807.6923 | 4125 | 4500 | 4950 | 5500
E | 2333.3333 | 2434.7826 | 2545.4545 | 2666.6667 | 2800 | 2947.3684 | 3111.1111 | 3294.1176 | 3500 | 3733.3333 | 4000 | 4307.6923 | 4666.6667 | 5090.9091 | 5600 | 6222.2222 | 7000 | 8000 | 9333.3333 | 11200 | 14000
図6.14
（つまり）が増加する．
ピンチオフしては飽和しも飽和する．
の大部分はドレイン側で費やされ， の増加がソース端まで伝わらなくなリ，ソース端の電界の増加が鈍る．
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5
Vd/L [V/cm] | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4800 | 6000 | 7000 | 6800 | 7600 | 8600 | 9600 | 10000
0 | 0 | 895.8333 | 1583.3333 | 2062.5 | 2333.3333 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
 | 2400 | 2250 | 1895.8333 | 1983.3333 | 1583.3333 | 895.8333 | 0 | 0
図6.15
Notes: 33

## Slide 34: が飽和する理由：チャネル長Lで変わる．
長チャネル
  ピンチオフ
短チャネル
  飽和速度vsat
極短チャネル（L 10 nm）
  バリスティック伝導
L
ソース
ドレイン
FS+
FS−
qVD
図A12.1
Notes: 34

## Slide 35: 【付録A11】 しきい値電圧Vth
Qn
x
0
QG
r
n-Si
p-Si
qfb
Vth
qVth
qVox
qVSi
Vox
VSi
Vthの定義：
Qb
-qns
-qNsub
(A11.1)
(A11.2)
(A11.4)
(A11.6)
(A11.3)
=
ここで，
ここで，
図A11.1