## Slide 1: 7. 超LSIデバイス
7.1 デバイス微細化の指針： スケーリング則

## Slide 2: ムーアの法則（Moore’s law, 1965）
ゲート
ソース
L
基板
L/k
ゲート
基板
ソース
ドレイン
ドレイン
集積度は2倍/年で増加と予測
(1975年に，集積度は2倍/2年と修正)

## Slide 3: LSIの高集積化による利点
高性能化
  CPUのように，デバイスを微細化して高速化
多機能化
  スマホに代表されるように，1つのチップに，通信，画像処理，メモリなどを搭載し，多機能化
低コスト化
  メモリのように，デバイスの高集積化により機能当たりのコストを低下

## Slide 4: スケーリング則： 素子の微細化
k ： スケーリング係数 (k > 1)
図7.1
4
ゲート
ソース
ドレイン
L
基板
L/k
ゲート
基板
ソース
ドレイン

## Slide 5: スケーリング則
k ： スケーリング係数
項目 | 関係式 | スケーリング
デバイス寸法（L, W, toxなど） |  | 1/k
不純物濃度N |  | k
電圧V |  | 1/k
チップの素子数n | 1/(LW) | k2
単位面積当たりの容量C0 | 1/tox | k
容量C | C0LW | 1/k
単位長当たりのチャネル電荷Qave | WC0(VG - VD/2 -Vth) | 1/k
キャリア速度vave | μEave | 1
電流I | Qave·vave | 1/k
遅延時間τdevice | CV/I | 1/k
素子の速度 | 1/τdevice | k
素子当たりの消費電力Pdevice | I ·V | 1/k2
チップでの消費電力Pchip | n・Pdevice | 1
表7.1
5

## Slide 6: スケーリング則： チップの素子数 n
L
W
k ： スケーリング係数 (k > 1)
Achip：チップ面積
c：比例定数
6
(7.1)
(7.2)

## Slide 7
補助資料
7

## Slide 8: スケーリング則： 遅延時間 τdevice
8
図7.2